## Slide 1: Dustduino+ Workshop
Robert kieboom
sense the city – 7 december 2015

## Slide 2: making
Zelf maken van fysieke objecten; van gebruiksobjecten..
Gaat hand in hand met de digitale revolutie
De revolutie van bits
De revolutie van atomen
We maken vandaag een fijnstof sensor met
open source Hardware en software…

## Slide 3: Arduino
Arduino Uno
2 KB RAM
32 KB Flash
8 bit processor
Ecosysteem
Digitale I/O
Analoge inputs

## Slide 4: Arduino
Italië, ivrea 2005
Massimo Banzi
Interaction Design institute
Goedkoop, eenvoudig
Bedoeld voor beginners,
makers, studenten, …
Arduino: bar in ivrea

## Slide 5: Shields
Extra electronica
modules
Pluggen op de arduino
Wifi, SD kaart, display, …
Wij gebruiken het wifi shield
Van adafruit.

## Slide 6: Dustduino
Arduino met fijnstof sensor
Matt Schroyer, 2013
Meet PM2.5 en PM10
Ongeveer 100 dollar
Volledig open source
Deelt de metingen via wifi op xively

## Slide 7: Dustduino+
Onderdelen iets aangepast
Status led
Vochtigheid
Temperatuur
Open data (geonovum fi-ware/iot server)
Open Hardware (Arduino, adafruit)
Open source (broncode staat op github)
Gaan we vandaag maken!

## Slide 8: Workshop
We gaan beginnen

## Slide 9: Breadboard
XX:
xx

## Slide 10: voorbereiding
Is al gebeurd…
Shield is gesoldeerd
Plaatje eronder
Pinnen aan dust sensor geknepen
Bedankt tim!

## Slide 11: Stap 1 - LED
XX:
xx

## Slide 12: Weerstand
Begrenst de stroom
door de led…
Weerstand
LED
5V

## Slide 13: Weerstand
Kleuren geven de waarde
Wij gebruiken 330 ohm

## Slide 14: XXX
XX:
xx

## Slide 15: Arduino IDE
Download de software van arduino.cc
=> Arduino ide 1.6.6.
Download pagina op volgende sheet

## Slide 16: XXX
XX:
xx

## Slide 17: Het eerste programma
// dit gebeurt bij het opstarten void setup() { pinMode(7, OUTPUT); // maak pin 7 een uitgang } // dit wordt steeds weer opnieuw uitgevoerd void loop() { digitalWrite(7, HIGH); // zet de LED aan delay(1000); // wacht een seconde digitalWrite(7, LOW); // zet de LED uit delay(1000); // wacht een seconde }

## Slide 18: runnen
Zet het bord goed: arduino uno
Zet de com poort
Upload met ctrl-U / cmd-U
Het LEDJE gaat nu knipperen…

## Slide 19: BLINK
Klassieke eerste sketch met een arduino
We kunnen de snelheid van knipperen even aanpassen
Snel verder met de rest…

## Slide 20: Stap 2– vocht & temperatuur
XX:
xx

## Slide 21: Let op!
De kleuren van de draden zijn bij iedereen verschillend
Let dus op de pinnen van de sensor
En de pinnen van de arduino

## Slide 22: XXX
XX:
xx

## Slide 23: Stap 3 – fijnstof sensor
Shinyei ppd42ns
Optische sensor
Verwarmingselement
Oriëntatie
Twee maten deeltjes

## Slide 24: Stap 3 – fijnstof sensor
XX:
xx

## Slide 25: pulsen
XX:
xx

## Slide 26: XXX
XX:
xx

## Slide 27: Dustduino+ software
Ga naar: https://github.com/RobertKieboom
Pagina te zien op volgende sheet

## Slide 28: XXX
XX:
xx

## Slide 29: XXX
XX:
xx

## Slide 30: XXX
XX:
xx

## Slide 31: Dustduino+ software
Zet de “sketches” en “libraries” mappen in de arduino map
documents\arduino\
sketches
libraries

## Slide 32: Dustduino+ software
Open Ultralight-scenario.ino
#define WLAN_SSID "ROCNijmegen-Hotspot"
#define WLAN_PASS ""
#define DEVICE_NAME "Dust1“ // ZET HIER JE NAAM!
#define WLAN_SECURITY WLAN_SEC_UNSEC
const int port = 443;
Wijzig evt.
device.addStaticAttribute("position", 52.35, 4.93);

## Slide 33: runnen
Zet het bord goed: arduino uno
Zet de com poort
Upload met ctrl-U / cmd-U
Open de COM monitor
Bij verbinding gaat het ledje knipperen (elke ca. 3 seconden)

## Slide 34: Testen
Blaas op de DHT22
Licht een aansteker aan bij de stofsensor

## Slide 35: IOT viewer
Ga naar: http://sensors.geonovum.nl/heronviewer/
Jouw device moet nu zichtbaar zijn

## Slide 36: IOT viewer
Ga naar: http://sensors.geonovum.nl/heronviewer/
Bij verbinding gaat het ledje knipperen (elke ca. 3 seconden)

## Slide 37: making
Ga Zelf dingen maken
ga eens naar een makerspace in de buurt
Maak de jeugd om je heen enthousiast
Ik ben bijvoorbeeld les gaan geven
3d printing, arduino, laser snijders, cnc routers
Revolutie van atomen, De long tail
Het gaat onze maatschappij fundamenteel veranderen

## Slide 38: De kits
Zijn gekocht door vijf mensen
Registreer je dan even, dan kunnen we contact houden
Je kunt een behuizing maken
sensors toevoegen
Ik kan nog een licht sensor nasturen
Contribueer aan github
Deel je ervaring!

## Slide 39: Dustduino+ Workshop
BEDANKT !!!
Robert_kieboom@hotmail.com
sense the city – 7 december 2015